## Slide 1
Conception et Réalisation d'un
Système Automatisé de Tri
par Robot Industriel KUKA
Commande par API Siemens S7-1200
Programmation en Langage Ladder
Mahmoudi Assaad Dhaoui Chahin| Génie Électrique – Automatique | 2025–2026
KUKA KR6 R900
KRC4 + S7-1200
PROFINET IO
Notes: 1

## Slide 2
Plan de la Présentation
01 Contexte & Objectifs
02 Robot KUKA 6 axes
03 Architecture Système
04 GRAFCET & Ladder
05 Communication PROFINET
06 Sécurité Industrielle
07 Résultats & Conclusion
Notes: 2

## Slide 3
01 — Contexte & Objectifs
Problématique : Comment automatiser le tri de pièces industrielles avec un robot KUKA commandé par un API Siemens S7-1200 en langage Ladder, en garantissant sécurité et fiabilité ?
1
Architecture
Concevoir l'architecture matérielle & logicielle
2
Programmation
Programmer l'API en Ladder sous TIA Portal
3
Communication
Liaison PLC–Robot via PROFINET IO
4
GRAFCET
Modéliser le comportement séquentiel
5
Sécurité
Implémenter les fonctions PLd / SIL2
6
Validation
Simuler et valider le système complet
Notes: 3

## Slide 4
02 — Robot KUKA KR6 R900
Architecture 6 axes
Axe Désignation Mouvement
A1
Base
Rotation verticale
A2
Bras inf.
Balancement
A3
Bras sup.
Élévation
A4
Poignet
Rotation axiale
A5
Poignet
Inclinaison
A6
Bride
Rotation outil
Spécifications Techniques
Charge utile
6 kg
Portée
900 mm
Répétabilité
± 0,05 mm
Contrôleur
KRC4 compact
Communication
PROFINET / EtherNet/IP
Protection
IP54
Alimentation
400 V AC / 50 Hz
Notes: 4

## Slide 5
03 — Architecture Générale du Système
Capteurs
I0.0 – I1.1
24V DC
IHM
Boutons+Voyants
Q0.4/Q0.5
API
Siemens S7-1200
TIA Portal
Contrôleur
KRC4
KUKA
Robot
KUKA
6 axes
Convoyeur
Moteur+VFD / Q0.0
Vérin Pneum.
YV1/YV2 Q0.2/Q0.3
PROFINET IO
16 E/S numériques · 1 port PROFINET 100 Mbit/s · Cycle communication : 8 ms
Notes: 5

## Slide 6
03 — Table des Entrées / Sorties
ENTRÉES NUMÉRIQUES
Adresse Désignation
I0.0
Bouton Marche (NO)
I0.1
Bouton Arrêt (NF)
I0.2
Capteur pièce PNP
I0.3
Arrêt d'urgence E-Stop
I0.4
FDC Vérin +
I0.5
FDC Vérin −
I0.6
Robot_Ready (KUKA)
I0.7
Robot_End (KUKA)
I1.0
Robot_Fault
I1.1
Mode Auto/Manuel
SORTIES NUMÉRIQUES
Adresse Désignation
Q0.0
Moteur convoyeur
Q0.1
Start Robot
Q0.2
Vérin sortie (YV1)
Q0.3
Vérin rentrée (YV2)
Q0.4
Voyant Marche (vert)
Q0.5
Voyant Défaut (rouge)
Total : 10 entrées TOR + 6 sorties TOR
Notes: 6

## Slide 7
04 — GRAFCET Niveau 1
0
Initialisation
Reset toutes sorties
I0.0 (START)
1
Convoyeur ON
Q0.0 = 1
Marche confirmée
2
Attente pièce
Q0.0 = 1
I0.2 Pièce détectée
3
Blocage pièce
Q0.0=0 / Q0.2=1
4
Start Robot
Q0.1 impulsion 200ms
I0.6=0 Robot démarré
5
Attente robot
Q0.1 = 0
I0.7=1 Cycle_End
6
Libère vérin
Q0.2=0 / Q0.3=1
I0.5 Vérin rentré
7
Redémarrage
Q0.3=0 / Q0.0=1
Cycle :
Étapes 0→7 en séquence
Retour automatique :
Étape 7 → Étape 2
Sécurité :
I0.3=0 (E-Stop)
→ Forçage étape 0
→ Toutes sorties à 0
Notes: 7

## Slide 8
04 — Programmation Ladder (IEC 61131-3)
Réseau 1 — Marche/Arrêt Convoyeur
+-[ I0.0 ]--+--[/I0.1]--[/I0.3]--[/M0.0]--(Q0.0)
| [START] | [STOP] [ESTOP] [Piece]
+-[ Q0.0 ]--+ ← auto-maintien
Réseau 3 — Commande Vérin
+-[ M0.0 ]--[/I0.3]-------( Q0.2 ) Vérin+
+-[ M0.0 ]--[/I0.3]-------( R Q0.3) Reset−
Réseau 4 — Start Robot (200ms)
+-[M0.0]--[I0.4]--[I0.6]--[/I0.3]--[TP T2]--+
|
+-[ T2.Q ]-----------------------------( Q0.1 )--+
Réseau 7 — Gestion Défauts
+-[ I1.0 ]------------------( S M10.1 ) Robot
+-[ M10.0 ]------------------( S M10.1 ) Timeout
+-[ M10.1 ]--[/I0.3]----------( Q0.5 ) Rouge
Notes: 8

## Slide 9
05 — Communication PROFINET IO
Configuration Réseau
PLC S7-1200
IP : 192.168.1.1 | Nom : plc-kuka
KRC4 Robot
IP : 192.168.1.2 | Nom : kuka-robot
Cycle comm. : 8 ms | PDU : 32 octets / sens
Bit PLC Variable KRL Signal
Q0.1
$IN[1]
START_ROBOT
DBX0.1
$IN[2]
RESET_ROBOT
DBX0.3
$IN[4]
PIECE_TYPE_A
DBX0.6
$IN[7]
HOME_REQ
Diagramme de Séquence
→
Q0.1=1 : START_ROBOT
impulsion 200ms
←
$OUT[1]=0 : Robot_Ready=0
robot en mouvement
↕
Cycle interne robot
PTP → LIN → prise → dépose
←
$OUT[2]=1 : Cycle_End
I0.7 activé
→
Q0.1=0 : libération START
←
$OUT[1]=1 : Robot_Ready
prêt pour cycle suivant
Timeout 30s : si I0.7=0 après 30s → Défaut M10.0 → Voyant rouge Q0.5
Notes: 9

## Slide 10
06 — Sécurité Industrielle PLd / SIL2
Fonction de Sécurité PL SIL Solution
Arrêt d'urgence E-Stop
PLd
SIL 2
Relais Pilz PNOZ X3
Arrêt sécurisé robot
PLd
SIL 2
Safe KUKA KRC4
Barrière immatérielle
PLe
SIL 3
Rideau Sick C4000
Fin de course sécurisé
PLc
SIL 1
FDC ouv. positive
Mode manuel sécurisé
PLc
SIL 1
Valid. 3 positions
Zone ROUGE
Accès interdit en mode automatique
Zone ORANGE
Périmètre surveillé – barrières immatérielles
Zone VERTE
Accès libre – poste opérateur
Norme : EN ISO 13849-1 — Catégorie 3 — Relais Pilz PNOZ X3
Notes: 10

## Slide 11
07 — Résultats & Performances
85
pièces/h
Cadence prod.
obj: 80
42.3
s
Temps de cycle
obj: <45s
180
ms
Réponse E-Stop
obj: <200ms
99.8
%
Disponibilité
obj: >99%
N° Scénario de test Résultat Statut
T01
Démarrage système normal
Conforme
T02
Détection pièce + arrêt convoyeur
45 ms ✓
T05
E-Stop en cours de cycle
180 ms ✓
T06
Défaut robot simulé
Voyant rouge ✓
T07
Timeout communication robot
29.8 s ✓
T10
100 cycles consécutifs – 0 erreur
42 s/cyc ✓
Notes: 11

## Slide 12
Conclusion & Perspectives
Bilan
✓
Architecture matérielle & logicielle définie et documentée
✓
Programmation Ladder complète sous TIA Portal V17
✓
Communication PROFINET PLC–Robot opérationnelle (8 ms)
✓
GRAFCET modélisant le comportement séquentiel complet
✓
Fonctions de sécurité PLd/SIL2 implémentées (Pilz)
✓
Simulation validée — performances au-dessus des objectifs
Perspectives
1
Vision industrielle
Tri par forme & couleur
2
SCADA
Supervision & traçabilité
3
Maintenance prédictive
IIoT – données de cycle
4
Multi-robots
Architecture en réseau
5
Cobot
ISO 10218 – robot collaboratif
Mahmoudi Assaad — Génie Électrique & Automatique Industrielle — 2025/2026
Notes: 12

## Slide 13
MERCI POUR VOTRE ATTENTION